## Slide 1
第3 章 传输层
3.3 传输层~TCP协议：特点、数据结构
TCP协议的主要特点
面向字节流的传输服务
TCP传输数据单元：报文段(segment)的数据结构
问题

## Slide 2
TCP协议的主要特点
在不可靠、面向包交换的IP协议之上，TCP协议向应用进程提供下述服务抽象：
面向连接的传输服务
  打电话式、会话式通信
字节流传输服务
  字节管道、字节按序传输和到达
全双工通信
  一个应用进程可以同时接收和发送数据、捎带确认
  一个应用进程同时存在两个信道，一个发送信道、一个接收信道
可建立多个并发的TCP连接
  如Web服务器可同时与多个客户端建立的连接会话
可靠传输服务
  不丢失数据、保持数据有序、向上层不重复提交数据（通过确认机制、拥塞控制等方式实现）
  想像一下ATM机转帐应用就需要上述可靠性

## Slide 3
2. 面向字节流的传输服务
应用进程A
应用进程B
A.发送信道
B.接收信道
B.发送信道
A.接收信道
字节流
字节流
在一次会话通信中，发送方发送的所有数据，按时间排序是一个字节流
  一个应用进程同时存在两个信道，一个发送信道、一个接收信道
  两个应用进程A和B在本次会话中，A.发送信道=B.接收信道；B.发送信道=A.接收信道
在一次会话通信中，TCP保证上接收方收到的字节流和发送方发出的字节流完全一样：应用进程发送的多个数据块，首先进入TCP发送缓冲队列。然后, TCP按照算法，每次从发送缓冲队列取出特定长度的一组字节，组成一个segment(报文段)作为TCP的传输单元，发往接收方。

## Slide 4
2. 面向字节流的传输服务：示意图
注意：TCP传输单元是“报文段”

## Slide 5
3. TCP传输数据单元：报文段(segment)的数据结构
Seq. number: 发送序号, 若SYN=1,该字段表示TCP数据字段的第1个字节A在当前发送信道T中的初始序号；若SYN=0, 表示A在T中的序号(大于初始序号)
Ack. number: 只有当ACK位=1时有效,表示发送此报文段的进程期望接收的第一新字节的序号
Data offset: 单位是4字节，表示TCP数据在报文段中的偏移量，也即是TCP header(首部)的大小；取值范围[5,15]，即TCP首部长度在[20字节, 60字节]
Window Size: 指示发送当前报文段的进程可以接收的数据长度(单位: 字节)
Checksum：校验和字段，计算方式同UDP的校验和.
TCP数据

## Slide 6
3. TCP传输数据单元：报文段(segment)的数据结构
6) URG: 紧急位, 若URG=1, 则Urgent Pointer字段值+Seq. Number指示当前报文段发送方向的字节流中第1个非紧急字节的序号[RFC 6039]
7) PSH: 指示发送缓冲区已清空. [TCP/IP illustrated Vol. 2 page 695]
8) RST: 重置当前TCP连接，通常指示存在错误.
9) FIN: 标记本报文段是发送方最后发送的报文段.
TCP数据

## Slide 7
3. TCP传输数据单元：报文段(segment)的数据结构
10) 选项字段：包括MSS、Window Size字段的缩放因子、连择确认信息等
MSS(Maximum Segment Size): 指示发送此报文段的进程所能接受的所有报文段的TCP数据字段的最大长度(单位：字节). 在建立TCP连接时设置SYN报文段的MSS选项.
TCP数据

## Slide 8
4. 问题
MSS如何确定？Path MTU是什么？
捕捉一组完整的TCP会话通信过程，观察SYN,ACK,FIN,PSH,URG,RST会在什么情况下出现。
TCP报文段为什么没有字段定义数据字段的长度？这样做会有什么潜在的问题？
  提示：后一个小题与Silly Window Syndrome 有关。
TCPv6的数据结构与TCPv4的数据结构有何不同？