## Slide 1
第3 章 传输层
3.6 传输层~TCP协议：超时重传
重传定时器
往返时间RTT
往返时间(RTT)、超时(Timeout)的估计
准确测量往返时间样本Rts的问题
Karn算法
RTT基于方差估计算法
问题

## Slide 2
重传定时器
发送一个报文段，设置定时器，同时将其副本放入重传队列
主机A
主机B
Seq=30, 6 字节
ACK=36
丢失
超时
Seq=30, 6 字节
ACK=36
丢失ACK
主机A
主机B
Seq=30, 6 字节
ACK=36
ACK=56
Seq=36, 20 字节
ACK=56
超时
超时
Seq=30, 6 字节
定时设定过短，
没考虑累积确认
时间增长方向

## Slide 3
2. 往返时间RTT
  如果把超时重传时间设置得太短，就会引起很多报文段不必要的重传，使网络负荷增大；但若把超时重传时间设置得过长，则又使网络的空闲时间增大，降低了传输效率。
要有效处理这个问题，需要定义一个关键的随机变量
  往返时间RTT：为一个报文段自发出到收到ACK的时间间隔
因特网上相继传输100个
IP数据报的往返时间的测量
Cauchy distribution

## Slide 4
3. 往返时间(RTT)、超时(Timeout)的估计
其中，
Rtt: 估计的往返时间(Round trip time)
Rts: 往返时间样本(Round trip sample)
: 常数权重因子，设定旧的Rtt和新的Rts对新的Rtt’的影响能力
  RFC 2988 推荐的  值为 1/8，即 0.125。让Rtt’跟随样本
: 超时常数加权因子，推荐值=2

## Slide 5
4.准确测量往返时间样本Rts的问题
TCP协议并没有定义重传的报文段与原先的报文段的差别，故无法确定将一个确认(ACK)与第几个重传关联，即TCP协议存在确认二义性
1) 若将确认与原先的报文段关联：将导致Rts 较真实值大，Rtt 较真实值大；在每个发送的报文段至少丢失一次的网络中，将导致 Rtt 无限增大
2) 若将确认与最近重传的报文段关联：将导致Rts 较真实值小，导致 Rtt 较真实值小；由于密集重发报文段，导致 Rtt 越来越小；最后 Rtt 会稳定在某个值x, 而真实的往返时间大约是x的整数倍
=2，红色箭头表示真实的一对收发
对应第1）种情况
对应第2）种情况
Douglas E. Comer. Internetworking with TCP/IP, Volume 1: Principles, Protocols, and Architectures, Fourth Edition[M]. Prentice Hall PTR, 2000

## Slide 6
5. Karn算法
Karn算法在原先的RTT估计算法的基础上，对往返时间样本Rts的采样进行了改进
If 收到的ACK报文段.Ack. number对应的报文段没有重传过 then
Else
1) 非重传采样：对没有二义性的确认进行往返时间采样, 用新样本 Rts 调整 Rtt. RFC 2988 推荐的  值为 1/8，即 0.125,  推荐值=2
2) 重传计时器退避：当发生重传时，以 (2, 推荐值=2) 因子倍增Timeout, 而不是对往返时间采样

## Slide 7
RTT基于方差估计算法，
其中的参数推荐取值为
Kalman滤波算法
参数K称为Kalman gain,
不需要手工设定, K是自学习的
https://github.com/rlabbe/Kalman-and-Bayesian-Filters-in-Python
6. RTT基于方差估计算法
Karn算法不能适应时延变化很大的情况
=2时, Karn算法最多能处理负载为30%的情况

## Slide 8
问题
RTT基于方差估计算法与Karn算法在Timeout计算上有什么区别？
请查阅文献，是否存在基于Bayesian方法估计随机变量RTT？能否使用机器学习方法预测RTT?
请查阅文献，是否存在一种方法在重传情况下也能准确实现往返时间采样？
  提示：这是将ACK报文段与第几个重传关联的问题
请阅读W. Richard Stevens. TCP/IP Illustrated Vol.2 第14.3节，关于Timeout的计算，并分析那里描述的算法与RTT基于方差估计算法有何不同？
请查阅Linux TCP源码 https://github.com/torvalds/linux/blob/master/net/ipv4/tcp.c，分析它采用什么算法解决超时重传问题