## Slide 1: 第 1 章
计算机概要与技术
主讲老师： 冯禹洪
手机： 15016740789
邮件： yuhongf@szu.edu.cn
办公室： 下文山湖湖边粤海门广场实验楼A座202
助教： 郑裕辉 实验课： 双周，周五 1-2节，计软大楼328(第6周开始在实验室上，实验一自行熟悉环境与练习）
上课时间： 1-18周， 周三3-4节 L1-711
周五 1-2节

## Slide 2: 关于计算机系统(3)
（左）John L. Hennessy（斯坦福大学前校长,现Alphabet董事长）
（右）David A. Patterson（加州大学伯克利分校退休教授）

## Slide 3: 1.1 引言-计算机革命
计算机技术的发展
  以Moore’s Law 为基础
曾经的“计算机幻想”成为现实应用
计算机无处不在
§1.1 引言
深圳南山区人民医院+腾讯把 AI 应用在：
电子健康记录
肿瘤影像
医保欺诈识别
车载计算机
手机
人类基因项目
万维网
搜索引擎
深圳大学2021硕士研究生招生目录

## Slide 4: 1.1.1 计算机的类型（按应用分）
个人计算机Personal computers：用于个人使用的计算机，通常包含显示器、键盘和鼠标等。
  通用, 多样软件支持
  强调能提供良好的性能、低廉的价格
服务器Server computers：用于为多用户运行大型程序的计算机，通常由多用户并行使用，并通过网络访问。
  基于网络
  大容量、高性能和可靠性
  功能和价格从低端到高端伸缩范围大

## Slide 5: 1.1.1 计算机的类型（按应用分）
超级计算机Supercomputers
  主用于高端科学和工程计算
  代表了最高的计算能力，占市场比例小
嵌入式计算机Embedded computers：嵌入到其他设备中的计算机，一般运行预定义的一个或者一组应用程序。
  隐藏作为系统的组件
  功耗、成本和性能受限

## Slide 6: 1.1.2 后PC时代

## Slide 7: 微内核：简单、基本的操作体系
紧耦合
高效
结构不清晰
松耦合
通信代价
结构清晰
鸿蒙操作系统
鸿蒙OS的内核包括Linux内核、鸿蒙微内核、LiteOs
具体开源路径为：从9月10日起，HarmonyOS将面向大屏、手表、车机等128KB-128MB终端设备开源，2021年4月将面向内存128MB-4GB终端设备开源

## Slide 8: 1.1.2 后PC时代
个人移动设备 (PMD)：连接到网络上的小型无线设备
  电池供电，通过下载App的方式安装软件
  通过无线方式连接到网络
  价格为几百美元
  如智能手机, 平板电脑, 电子眼镜
云计算：在网络上提供服务的服务器集群，运营商根据应用需求出租不同数量的服务器。
  依赖于仓储规模计算机 (WSC)
  软件即服务(SaaS)
  软件运行在云和PMD上
  例如Amazon 和Google的云计算服务

## Slide 9: 云计算的基础
泛在互联的时代
1
移动电话
PCs
TVs
PDAs
GPS
导航
汽车电子设备
智能家电
iPhone
DCs
传感器
。。。
我们已经进入一个无处不网、无时不网的时代！
Notes: 9
随着互联网技术的广泛应用，涌现出

## Slide 10: 云计算-两大服务提供商
Google云计算
1
90%计算任务都能够通过“云计算”技术完成
桌面软件正在向Web软件转型
云计算是开放标准 ，业界不会有公司垄断
中小企业、大学、消费者会相对迅速地转 向基于Web的“云计算”技术
新的赢利模式
  低廉的云计算给Google带来更多的流量，进而 带来更多的广告收入
承认“云计算”不会在一夜之间普及
  大公司通常会慢慢地改变自己的习惯
  其它问题，例如“飞机问题”，以及在不能上网时用户如何工作。
Google观点
Google CEO
埃立克.施米特
阿里云
腾讯云
金蝶云
Notes: 10
随着互联网技术的广泛应用，涌现出

## Slide 11: 云计算-两大服务提供商
Microsoft云计算
1
在计算机上安装的传统软件是微软的根本
比尔·盖茨(Bill Gates)接受媒体采访时曾提出：“我们致力于推动PC成为一切的中心”
微软将自身的战略称为“软件加服务”
微软将Google的乐观称作是一厢情愿。
  利用Web软件收发电子邮件、处理文档和电子表格、进行协作很方便吗？
  高速宽带连接会象Google断言的那样普及和可靠吗？
  企业、大学、消费者会让Google保存他们的资料吗？
Microsoft观点
Microsoft CEO
史蒂夫.鲍尔默
孰优孰劣，等待市场检验！
Notes: 11
随着互联网技术的广泛应用，涌现出

## Slide 12: 1.1.3 你将能学到什么
高级语言程序是如何翻译为机器语言程序
  硬件如何执行程序
软件和硬件间的接口
哪些因素决定了程序的性能
  如何改进程序性能
硬件设计者如何改进性能
什么是并行处理

## Slide 13: 1.1.3 理解程序性能
算法
  决定了源码级语句的数量和I/O操作的数量
编程语言、编译器和体系结构
  决定了每条源码级语句对应的计算机指令数量
处理器和存储系统
  决定了指令的执行速度
I/O 系统（包括操作系统）
  决定了I/O 操作的执行速度
建议读读：细数十个最令人头疼的性能瓶颈
http://os.51cto.com/art/201011/233490.htm

## Slide 14: 1.2 计算机系统结构中的8个伟大思想
面向摩尔定律的设计
使用抽象简化设计
加速大概率事件
通过并行提高性能
通过流水线提高性能
通过预测提高性能
存储器层次
通过冗余提高可靠性
每18个月，价格不变，集成电路上可容纳的晶体管数目╳2，性能╳2
计算机设计时间： years

## Slide 15: 1.2 计算机系统结构中的8个伟大思想
面向摩尔定律的设计
使用抽象简化设计
加速大概率事件
通过并行提高性能
通过流水线提高性能
通过预测提高性能
存储器层次
通过冗余提高可靠性
过程抽象（功能抽象）
数据抽象 (数据+操作）
int square(int k) {
return k*k;
}
int square(int k) {
int i ,squa=1;
for (i = 0; i < k; i++)
squa = squa + k;
return squa;
}

## Slide 16: 1.2 计算机系统结构中的8个伟大思想
面向摩尔定律的设计
使用抽象简化设计
加速大概率事件
通过并行提高性能
通过流水线提高性能
通过预测提高性能
存储器层次
通过冗余提高可靠性
公交大数据分析
客流数据
时间段客流
站点客流
请完成课后习题：1.1/1.2/

## Slide 17
The results of clusters
City Hot Partitions Detection
DC-DBSCAN: an improved DBSCAN clustering algorithm
Scan the entire PDRs dataset to find the core data objects
Expand the core object via adding the points which meet some condition
Repeat ① ② until all the data objects in the PDRs dataset have been checked and obtain all the clusters and noise points
Different color of the points means the different cluster.

## Slide 18
Candidate Bus Stops Optimization
A cluster center near a planned bus stop
Reduce the cost, time and the possibility of missing the night bus for passengers!
Luyan Xiao, Xiaopeng Fan, Haixia Mao, Chengzhong Xu, Ping Lu, Shengmei Luo

## Slide 19
1. 一个程序在一台计算机上运行时需要100秒，其中80秒的时间用于乘法操作，通过将乘法操作的速度改进到只需16秒，从而把程序的运行速度提高到5倍。这里改进性能所使用到的是哪个伟大设计思想 。
A.通过预测提高性能
B.通过流水线提高性能
C.加速大概率事件
D.通过并行提高性能

## Slide 20: 程序的层次
应用软件
  用高级语言编写
系统软件
  编译程序: 将高级语言程序翻译为机器语言程序
  操作系统: 为用户提供各种服务和监控功能
    处理输入/输出
    管理内存和外存
    调度任务 & 资源共享
硬件
  处理器,内存, I/O 控制器
§1.3 程序入门

## Slide 21: 程序代码的级别
高级语言
  抽象层与问题域更接近
  提高程序的生产率和可移植性
汇编语言
  指令助记符
机器语言
  二进制形式表示
  编码指令和数据

## Slide 22: 计算机的硬件组成
不同计算机具有相同的组件
  桌面机, 服务器,嵌入式机器
输入/输出设备包括
  用户接口设备
    显示器,键盘,鼠标
  存储设备
    硬盘, CD/DVD,闪存
  网络适配器
    与其它计算机通信
§1.4 硬件入门
全局图

## Slide 23: 触摸屏
后PC时代的显示设备
键盘和鼠标的替代
电阻和电容类型
  大多数平板电脑和智能手机使用电容类型
  电容允许同时多个接触

## Slide 24: 显示器
液晶显示（LCD ）: 像素(pixels)
  使用帧缓冲区保存位图支持图像显示

## Slide 25: 打开机箱
电容式多点触控液晶屏
3.8 V, 25 Watt-hour 电池
Apple iPad2的逻辑主板
Apple iPad2平板电脑内部结构

## Slide 26: 微处理器内部(CPU)
数据通路
  执行算术操作
控制器
  指导数据通路、存储器、I/O设备等按照程序的指令正确执行。
缓存
  小而快的静态随机访问存储器(SRAM)
  立即访问数据

## Slide 27: 微处理器内部
Apple A5内部的处理器集成电路

## Slide 28: 抽象 – 简化设计
简化复杂问题
  隐藏低层细节
指令集体系结构(Instruction Set Architecture, ISA)
  底层硬件和软件之间接口
  指令集+I/O设备操作
应用二进制接口（ABI）
  指令集+操作系统接口
实现
  细节隐藏于接口之后
P.15页

## Slide 29: API vs. ABI

## Slide 31: ABI – 结合计算机系统2知识
兼容性
  API – 源码兼容
  ABI – 二进制兼容
ABI
  调用约定:参数传递、返回值
  字节序
  寄存器使用
  系统调用
  链接
  库行为
  二进制目标格式(ELF)

## Slide 33: 安全数据存储
易失性内存
  断电后，所有数据和指令丢失
非易失性辅存
  磁盘
  闪存
  光盘 (CDROM, DVD)

## Slide 34: 网络
通信, 资源共享, 远距离访问
局域网(LAN): Ethernet
广域网 (WAN): the Internet
无线网络: WiFi, Bluetooth

## Slide 35: 电子技术趋势
电子技术的不断发展
  容量和性能不断增加
  成本不断降低
年 | 采用的技术 | 相对性价比 | 
1951 | 真空管 | 1 | 
1965 | 晶体管 | 35 | 
1975 | 集成电路(IC) | 900 | 
1995 | 超大规模集成电路(VLSI) | 2,400,000 | 
2013 | 甚大规模集成电路 | 250,000,000,000 | 
DRAM 容量
§1.5 处理器和存储器制造技术

## Slide 36: 半导体技术
硅: 半导体
添加不同材料转换为不同性质的介质:
  导电体（类似于铜线、铝线）
  绝缘体（类似于塑料或玻璃膜）
  可控的导电体或绝缘体（类似于开关）

## Slide 37: ICs制造
成品率: 合格芯片数占总芯片数的百分比。
硅锭
切片机
空白晶圆
20-40
生产步骤
图案化
晶圆
晶圆
测试仪
测试后
的晶圆
切块机
测试过的芯核
绑定芯核与管壳
封装后的芯片
部分测试仪
测试过的封装的芯片

## Slide 38: 英特尔酷睿i7晶圆
300mm 晶圆, 280 chips, 32nm 工艺
每个chip 为 20.7 x 10.5 mm

## Slide 39: 集成电路的成本
芯片面积与缺陷率非线性相关
  芯片成本和面积是固定的
  缺陷率取决于制造过程
  芯片面积取决于结构和电路设计
基于经验获得
请课后完成P.37
1.10

## Slide 40: 定义性能
客机问题：哪家客机性能最好?
§1.6 性能

## Slide 41: 响应时间和吞吐率
响应时间 （执行时间）
  计算机完成某任务所需的总时间
吞吐率 （带宽）
  单位时间内完成的任务数
    例如, 任务数/事务数/… 每小时
如何正向影响响应时间和吞吐率
  将处理器更换为更高速的型号
  增加多个处理器分别处理独立的任务
我们重点关注响应时间…

## Slide 42: 相对性能
定义 性能 = 1/执行时间
“计算机X 比Y快n倍”
例子: 运行一个程序的时间
  A中需10s, B中需15s
  执行时间B / 执行时间A = 15s / 10s = 1.5
  A 比B的快1.5 倍
  在B上的执行时间是在A上的n倍

## Slide 43: 度量执行时间
运行时间Elapsed time
  总的响应时间，包括所有方面
    处理, I/O操作, OS 开销, 空闲时间
  决定了系统的性能
CPU 时间
  执行某一任务在CPU上所花费的时间
    除掉 I/O 和其它任务共享所花费的时间
  包括用户 CPU 时间 和系统 CPU 时间
  不同程序受CPU性能和系统性能的不同影响

## Slide 44: CPU 时钟
数字硬件的操作与固定频率的时钟同步
时钟周期 (循环)
数据传输和计算
更新状态
时钟周期
时钟周期: 计算机一个时钟周期的时间
  例如, 250ps = 0.25ns = 250×10–12s
时钟频率: 每秒钟的时钟周期数
  例如, 4.0GHz = 4000MHz = 4.0×109Hz
Notes: 秒的换算：ms(毫秒),μs(微秒),ns(纳秒),ps(皮秒)
皮秒，符号ps（英语：picosecond ）.

## Slide 45: CPU 时间计算
性能改进：
  减少时钟周期数
  提高时钟频率
  硬件设计者要经常面对时钟周期数和时钟频率之间的权衡

## Slide 46: 性能改进例子
计算机 A: 2GHz 时钟频率, 运行某程序需CPU 时间10s
现需设计一台计算机B，使得
  运行时间缩短为 6s CPU时间
  通过提高时钟频率, 但会影响CPU其余部分设计，导致B运行此程序需时钟周期数为A的1.2 倍
那么设计者应将B的时钟频率提高到多少？

## Slide 47: 指令数和 CPI
CPI (Clock cycle per instruction): 每条指令所需的时钟周期数的平均值
一个程序的指令数
  取决于程序, ISA 和编译器
平均每条指令的时钟周期数
  由 CPU 硬件确定
  如果不同指令有不同的CPI，那么
    平均CPI受整个指令集的影响

## Slide 48: CPI 例子
计算机 A: 时钟周期= 250ps, CPI = 2.0
计算机 B: 时钟周期= 500ps, CPI = 1.2
相有相同的 ISA
对于固定程序，哪台机执行速度更快?快多少？
A更快
A是B是1.2倍快

## Slide 49: 更复杂的CPI
如果一指令序列有n种不同类型指令，各需不同的时钟周期数，那么
Weighted average CPI
相对频率

## Slide 50: CPI 例子
一个编译器设计者试图在两个代码序列间进行选择，已知A, B, C三类指令的CPI，以及对于某行高级语句语句的实现，两个代码序列所需的指令数量
指令类型 | A | B | C
CPI | 1 | 2 | 3
代码序列1的指令数IC | 2 | 1 | 2
代码序列 2的指令数IC | 4 | 1 | 1
序列 1:IC = 5
  CPU时钟周期数 = 2×1 + 1×2 + 2×3 = 10
  平均 CPI = 10/5 = 2.0
序列 2: IC = 6
  CPU时钟周期数 = 4×1 + 1×2 + 1×3 = 9
  平均 CPI = 9/6 = 1.5

## Slide 51: 性能度量
程序的性能依赖于：
  算法: 影响指令数,可能的 CPI
  编程语言: 影响指令数, CPI
  编译程序: 影响指令数, CPI
  指令集体系结构: 影响指令数, CPI, 时钟频率
课后练习题：P.37 1.5,1.9

## Slide 52: 课后练习（P37 1.9）- 单核
指令 类型 | 算数 指令 | Load/ Store | 分支 指令 | 周期数 | 执行 时间 | 加速
CPI | 1 | 12 | 5 | ? | ? | ?
指令数 | 25.6E8 | 12.8E8 | 2.56E8 |  |  | 
时钟频率：2GHz
指令数：
CPU时钟周期数:
平均CPI :
执行时间:
加速比:
=25.6E8 + 12.8E8 + 2.56E8 = 40.96E8
= 25.6E8 *1 + 12.8E8 *12 + 2.56E8 *5
= 25.6E8 *1 + 153.6E8 + 12.8E8
=192E8
=1.92E10
= 1.92E10/40.96E8 = 4.69
= 1.92E10 * 1/(2 * E9) = 9.6
= 9.6/9.6 = 1

## Slide 53: 课后练习（P37 1.9）- 单核
指令 类型 | 算数 指令 | Load/ Store | 分支 指令 | 周期数 | 执行 时间 | 加速
CPI | 1 | 12 | 5 | 1.92E10 | 9.6s | 1
指令数 | 25.6E8 | 12.8E8 | 2.56E8 |  |  | 
时钟频率：2GHz
指令数：
CPU时钟周期数:
平均CPI :
执行时间:
加速比:
=25.6E8 + 12.8E8 + 2.56E8 = 40.96E8
= 25.6E8 *1 + 12.8E8 *12 + 2.56E8 *5
= 25.6E8 *1 + 153.6E8 + 12.8E8
=192E8
=1.92E10
= 1.92E10/40.96E8 = 4.69
= 1.92E10 * 1/(2 * E9) = 9.6
= 9.6/9.6 = 1

## Slide 54: 课后练习（P37 1.9）-双核
指令 类型 | 算数 指令 /(0.7*2） | Load/ Store /(0.7*2） | 分支 指令 | 周期数 | 执行 之间 | 加速
CPI | 1 | 12 | 5 | ? | ? | ?
指令数 | #/(0.7 * 2） | #/(0.7 * 2） | #/1 |  |  | 
 | 18.3E8 | 9.14E8 | 2.56E8 |  |  | 
指令 类型 | 算数 指令 | Load/ Store | 分支 指令 | 周期数 | 执行 时间 | 加速
CPI | 1 | 12 | 5 | 1.92E10 | 9.6s | 1
指令数 | 25.6E8 | 12.8E8 | 2.56E8 |  |  | 
题意：算术指令，L/S指令为单核下相应数目除以0.7*2,分支指令数目不变
/(1）

## Slide 55: 课后练习（P37 1.9）-双核
时钟频率：2GHz
指令 类型 | 算数 指令 /(0.7*2） | Load/ Store /(0.7*2） | 分支 指令 | 周期数 | 执行 之间 | 加速
CPI | 1 | 12 | 5 | ? | ? | ?
指令数 | #/(0.7 * 2） | #/(0.7 * 2） | #/1 |  |  | 
 | 18.3E8 | 9.14E8 | 2.56E8 |  |  | 
指令数：
CPU时钟周期数：
平均CPI：
=18.3E8 + 9.14E8 + 2.56E8 = 30E8
= 18.3E8 *1 + 9.14E8 *12 + 2.56E8 *5
= 18.3E8 *1 + 109.68E8 + 12.8E8
=140.78E8
=1.41E10
执行时间 ： 加速比：
= 1.41E10/30E8 = 4. 7
= 1.41E10 * 1/(2 * E9)
= 7.05
=9.6 / 7.05
= 1.4

## Slide 56: 课后练习（P37 1.9）
指令 类型 | 算数 指令 /(0.7*2） | Load/ Store /(0.7*2） | 分支 指令 | 周期数 | 执行 之间 | 加速
CPI | 1 | 12 | 5 | 1.41E10 | 4.7s | 1.4
指令数 | #/(0.7 * 2） | #/(0.7 * 2） | #/1 |  |  | 
 | 18.3E8 | 9.14E8 | 2.56E8 |  |  | 
指令 类型 | 算数 指令 | Load/ Store | 分支 指令 | 周期数 | 执行 时间 | 加速
CPI | 1 | 12 | 5 | 1.92E10 | 9.6s | 1
指令数 | 25.6E8 | 12.8E8 | 2.56E8 |  |  | 

## Slide 57: 功耗趋势
基于 CMOS 集成电路技术的每个晶体管的功耗
§1.7 功耗墙
×1000
×30
5V → 1V
25年间Intel x86八代微处理器的时钟频率和功耗

## Slide 58: 降低功耗
假设开发一种新 CPU ，其
  负载电容是旧CPU的85%
  电压降低了15% ，频率也降低了15% ，则
功耗墙
  我们不能进一步减少电压
  我们不能再散发更多的热量
我们还能怎样提高性能？
请课后完成P.37
1.8

## Slide 59: 单核处理器的性能
§1.8 沧海巨变: 从单处理器向多处理器转变
受到功耗、指令级并行程度和存储器长延迟时间的限制

## Slide 60: 多处理器
多核微处理器
  每个芯片中有多个处理器
需要显式并行程序
  与指令级并行的比较
    硬件一次执行多条指令
    为程序员提供编程接口，以隐藏底层细节
  程序员编写显式并行程序难
    并行编程以提高性能为目的，增加编程难度
    要解决任务调度、负载均衡问题
    优化通信与同步问题

## Slide 61: SPEC CPU 基准测试程序
用于度量计算机性能的程序
  使用典型的实际工作负载
标准性能评估组织 (SPEC)
  开发面向CPU、 I/O、 Web、 …等的基准测试程序集
SPEC CPU2006
  基准测试程序的执行时间
    可忽视的I/O操作，集中评估CPU性能
  相对于参考机进行标准化
  总结为性能比值的几何平均数
    CINT2006 (integer) and CFP2006 (floating-point)
12个整数基准程序集
17个浮点数基准程序集

## Slide 62: CINT2006基准程序在 Intel Core i7 920上的运行结果
被测计算机的执行时间除以一个参考处理机的执行时间

## Slide 63: SPEC 功耗基准测试程序
不同负载水平下的服务器功耗
  性能: 每秒完成的操作次数ssj_ops/sec
  功耗: Watts (Joules/sec)

## Slide 64: SPECpower_ssj2008 在Xeon X5650服务器上的运行结果

## Slide 65: 陷阱: Amdahl定律
在改进计算机的某个方面时期望总性能的提高与改进大小成正比。
§1.10 谬误与陷阱
  不可能!
例子: 一个程序运行需100秒，乘法操作占80秒
  若把程序运行速度提高到5倍，乘法操作的速度该改进多少？
推论: 加速大概率事件

## Slide 66: 谬误: 利用率低的计算机功耗低
回顾一下在不同负载水平下 基于i7 处理器的功耗
  100% 负载: 258W
  50% 负载: 170W (66%)
  10% 负载: 121W (47%)
Google 数据中心
  CPU利用率大多数时间在 10% – 50% 之间
  只有不到1% 的时间达到 100%
提出考虑设计处理器使负载与功耗成正比

## Slide 67: 陷阱: MIPS 作为性能指标
MIPS: 每秒百万条指令
  无法解释：
    计算机之间指令集的差异
    指令之间复杂性的差异
  在给定的CPU上程序间的CPI 是变化的

## Slide 68: 总结
成本/性能不断改进
  由于底层技术的发展
分层抽象
  在硬件和软件方面
指令集体系结构
  是硬件和底层软件之间的接口
执行时间: 最佳性能度量指标
功耗是一个受限的因素
  使用并行化提升性能是发展趋势
§1.9 本章小结

## Slide 69: 总结
1．主要内容
（1）计算机系统结构中的8个设计思想；
（2）程序和硬件概念；
（3）处理器和存储器制造技术；
（4）性能与功耗墙；
（5）SPEC实例（例如Intel Core i7 ）
2．基本要求
（1）了解计算机常见形态、典型计算应用的特点、后PC时代的新变化；
（2）掌握计算机结构的8个设计理念；
（3）理解程序的编译、链接和装入流程；了解计算机部件、 CPU芯片生产流程及硅片布局、多机通信等概念；
（4）掌握整机基本性能参数定义：吞吐率、响应时间、相对性能；掌握CPU基本性能参数：CPU时间、CPI、MIPS等；了解SPEC测试集；
（5）理解功率墙现象，了解多核趋势。

## Slide 70: 第一章 计算机概要与技术
3．重点、难点
重点：计算机系统的8个设计理念、性能与功耗。
难点：理解8个设计理念需要全书完成后才能真正理解，性能及经典的性能公式。
4．课后习题
基础题：1.1/1.2/1.5/1.8/1.9
综合题：1.10/1.11