## Slide 1: Chapter 4
The Processor

## Slide 2
  4.1 引言
  4.2 逻辑设计的一般方法
  4.3 数据通路
  4.4 一个简单的实现机制
  4.5 流水线
  4.6 数据冒险
  4.7 控制冒险
  4.8 异常
  4.9 指令级并行
  4.10 实例：ARM Cortex A8 & Intel i7 920
授课内容

## Slide 3: 4.1 引言
性能因素：
  指令数目
  时钟周期、CPI
MIPS实现（基本/流水）：
  存储访问指令：取字（lw）和存字（sw）
  算术逻辑指令：加法（add）减法（sub）与（AND）或（OR）小于则设置（slt）
  分支指令：相等则分支（beq）跳转（j）
核心子集
处理器实现方式决定
编译器和指令集决定

## Slide 4: 指令的执行
前两步（各指令一样）：
  PC  在指令所在的存储单元取出指令
  Register numbers  根据寄存器的编号从寄存器堆读取寄存器内容
后续操作与指令类型有关
  利用ALU（除了跳转指令外）
    算术/逻辑指令的算术逻辑计算
    存储访问指令的访存地址计算
    分支指令的条件判定计算
  存储访问指令进行内存的读或写操作
    取字指令读内存单元值
    算术逻辑指令将ALU结果写结果寄存器
  PC=PC + 4 或 PC=跳转目标地址
相当的规整

## Slide 5: CPU 抽象视图
MIPS子集实现的抽象视图
前两步（相同）
指令类型相关的操作
PC调整

## Slide 6: CPU 抽象视图
算术逻辑指令
a = b + c
变量a、b、c依次分配给$s0、$s1、和$s2 中
add $s0, $s1, $s2

## Slide 7: CPU 抽象视图
存储访问指令
取字
存字
A[300] = h + A[300]
其中 A 的基址在$t1, h在$s2中
lw $t0, 1200($t1)
add $t0, $s2,$t0
sw $t0,1200($t1)

## Slide 8: CPU 抽象视图
分支指令
If (i == j) f = g+h; else f = g – h;
其中 f、g、h、i、j依次对应于从$s0到$s4的寄存器
bne $s3, $s4, Else

## Slide 9: CPU 抽象视图
多个数据来源
——使用复选器

## Slide 10: 控制信号及复选器

## Slide 11: 4.2 逻辑设计基础
§4.2 Logic Design Conventions
信息以二进制方式编码
  低电平= 0, 高电平 = 1
  一根信号线代表一个bit
  多bit数据需要用多根线表示
组合单元（combinational elements）
  数据的运算
  输出只取决于输入
状态单元/时序单元（state/sequential elements)
  存储有历史信息

## Slide 12: 组合单元
AND-gate 与门
  Y = A & B
A
B
Y
I0
I1
Y
M u x
S
Multiplexer多路复用器/复选器
  Y = S ? I1 : I0
A
B
Y
+
A
B
Y
ALU
F
Adder加法器
  Y = A + B
Arithmetic/Logic Unit
算术逻辑单元
  Y = F(A, B)
Input 1

## Slide 13: 时序（状态）单元
寄存器Register: 用于存储数据
  用时钟信号确定何时输入数据
  边沿触发Edge-triggered: 数据在 Clk变化沿输入（ 0 ->1或1->0）
D
Clk
Q
Clk
D
Q

## Slide 14: 时序（状态）单元
寄存器写操作的控制
  仅在写控制信号有效（例如1）的时钟沿更新数据
  当数据并不是每个时钟周期都需要更新时，可以保存多个时钟周期
D
Clk
Q
Write
Write
D
Q
Clk

## Slide 15: 时钟方法
组合逻辑在不同时钟周期间对数据进行变换
  在两个时钟沿之间
  从一个状态单元获取输入，结果输出到另一个状态单元
  组合电路完成变换的时间不大于时钟周期
组合逻辑、状态单元和时钟周期关系
同时读写

## Slide 16: 上次课回顾 MIPS子集实现的设计 1.0版：抽象视图 2.0版：基本实现
√ 复选器 √ 控制器 √ 控制信号

## Slide 17: 4.3 数据通路的建立
数据通路（Datapath）
  CPU中处理数据和地址的单元部件
    Registers
    ALUs
    Mux’s
    Memories
    …
本章将逐步建立MIPS的数据通路
  逐步完善概要视图设计（Refining the overview design）
§4.3 Building a Datapath

## Slide 18: 数据通路上的部件
§4.3 Building a Datapath
数据通路部件（datapath element）
  一个用来操作或保存处理器中数据的单元
程序计数器PC
  存放下一条指令地址的寄存器
指令存储器 程序计数器 加法器
指令地址

## Slide 19: 取指令
32-bit register
Increment by 4 for next instruction

## Slide 20: R型指令
读入两个寄存器中的操作数
  add/sub/AND/OR/slt
执行算术逻辑运算
结果写回到寄存器
寄存器堆（Register file) ALU
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6 b
6 b
5 b
5 b
5 b
5 b
add $t0, $s1, $s2
P168
0
5
6
10
11
15
16
20
21
25
26
31

## Slide 21: 存取指令（Load/Store）
读寄存器操作数(基址)
用16位偏移量计算地址
  由ALU计算，对偏移量进行符号扩展
取Load: 读内存单元、读入数据保存到寄存器
存Store: 将寄存器值写入到内存单元
lw $t1, offset_value($t2)
sw $t1, offset_value($t2)
op
rs
rt
constant or address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits

## Slide 22: 分支指令
读入3个操作数（2个寄存器比较数/1目标地址）
操作数的比较操作
  由 ALU执行减法，建立标志位
计算分支目标地址
  将地址偏移进行符号扩展
  左移两位(按字为单位的偏移量)
  再加上（PC + 4）
    PC+4在本条指令取指后就已完成计算
根据标志位确定是否分支
  分支发生（branch taken）/分支未发生
bne $s3, $s4, Else

## Slide 23: 分支指令部件
bne $s3, $s4, Else
op
rs
rt
constant or address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
目标地址 = PC + offset × 4
第2章P77例题

## Slide 24: 分支指令部件
j loop

## Slide 25: 构建简单的数据通路
初步的数据通路在1个时钟周期内完成指令
  每个数据通路部件在一个时钟周期内只能处理一条指令
  因此需要独立的数据和指令存储器
当不同指令的数据来源不同时，需要使用多选器

## Slide 26: 简单的数据通路(R型/存取 )
存字
R型（算术逻辑运算）
取字

## Slide 27: 完整的数据通路
顺序执行时
（无跳转）
成功分支
（跳转）

## Slide 28
P173 小测验
参考上图，对取指令来说，以下哪个是正确的？
A. MemtoReg信号线应该被设置为将存储器中的数据发送至寄存器堆。
B. MemtoReg信号线应该被设置为将正确的目标寄存器的数据发送至寄存器堆。
C.对取数指令而言，MemtoReg信号线的设置无关重要。

## Slide 29
P173 小测验
参考上图，本节描述的单周期数据通路必须有独立的指令存储器和数据存储器，因为：
A. MIPS中指令与数据的格式是不同的，所以需要不同的存储器。
B. 使用独立的存储器会比较便宜。
C.因为处理器在一个周期内只能操作每个部件一次，而在一个周期内不可能对一个单端口存储器进行两次存取。
课后练习: (page 243 – 244) 4.1,4.2

## Slide 30: 4.4 一个简单的实现机制
控制单元的设计
以MIPS核心指令子集为目标，为数据通路设计控制单元
核心指令：
  lw, sw, beq, add, sub, and, or, slt, j
§4.4 A Simple Implementation Scheme

## Slide 31: ALU 控制信号
opcode | ALUOp | Operation | funct | ALU function | ALU control
lw | 00 | load word | XXXXXX | add | 0010
sw | 00 | store word | XXXXXX | add | 0010
beq | 01 | branch equal | XXXXXX | subtract | 0110
R-type | 10 | add | 100000 | add | 0010
 |  | subtract | 100010 | subtract | 0110
 |  | AND | 100100 | AND | 0000
 |  | OR | 100101 | OR | 0001
 |  | set-on-less-than | 101010 | set-on-less-than | 0111
2-bit
区分

## Slide 32: ALU 控制信号
无关项
图 4-13
访存地址计算加法
lw/sw
减法：
1. 分支beq
2. 算数逻辑运算sub
算数逻辑运算add
算数逻辑运算AND
算数逻辑运算OR
算数逻辑运算set on Less than
不使用11

## Slide 33: 主控单元设计
从指令编码产生控制信号
0
rs
rt
rd
shamt
funct
31:26
5:0
25:21
20:16
15:11
10:6
35 or 43
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
4
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
R-type
Load/ Store
Branch
opcode
always read
read, except for load
write for R-type and load
sign-extend and add
源
源
目的
加：32
减：34
取字
存字
基址
16位偏移量
取：目的寄存器
存：待存数
beq
图 4-14

## Slide 37: 控制信号及其含义
信号名 | 无效时的含义 | 有效时的含义
RegDst | 写寄存器操作的目标寄存器号： rt (bits 20:16). | 写寄存器操作的目标寄存器号： rd(bits 15:11).
RegWrite | 无 | 寄存器堆写使能
ALUSrc | ALU第二个输入:rt (bits 20:16). | ALU第二个输入:立即数/偏移量地址(bits 15:0).
PCSrc | 顺序执行，取 PC + 4. | 跳转，使用目标地址替代PC+4
MemRead | 无 | 数据存储器读使能
MemWrite | 无 | 数据存储器写使能
MemtoReg | 写入寄存器的数据：ALU. | 写入寄存器的数据：数据存储器
lw/sw/Rtype: 信号通过对操作码的译码确定
beq: 比较结果确定后才能生成PCsrc

## Slide 38: 具有控制单元的数据通路
指令（bit5：0）
PCsrc
归类记忆：9 – bit控制信号
7个1bit的控制信号:
  3个mux控制
  3个reg/mem读写控制
  1个分支
1个2bit的控制信号
  ALUop
图 4-17， 结合图4-16一起看

## Slide 39: 各类指令的控制信号
这些控制信号根据指令类型的不同，控制着数据（地址）流经不同部件

## Slide 40: R型指令
add $t1,$t2,$t3
1 取指，PC自增
2 读2个寄存器，产生控制信号
3 ALU根据ALUop运算
4 ALU结果写回寄存器

## Slide 41: R型指令
add $t1,$t2,$t3
1 取指，PC自增
2 读2个寄存器，产生控制信号
3 ALU根据ALUop运算
4 ALU结果写回寄存器

## Slide 42: 取字指令
lw $t1,offset($t2)
1 取指，PC自增
2 读1个寄存器t2，产生控制信号
3 ALU根据ALUop计算地址
4 ALU结果作为存储器地址
5 数据存储器输出写入到t1

## Slide 43: 取字指令
lw $t1,offset($t2)
1 取指，PC自增
2 读1个寄存器t2，产生控制信号
3 ALU根据ALUop计算地址
4 ALU结果作为存储器地址
5 数据存储器输出写入到t1

## Slide 44: 分支指令beq
beq $t1,$t2, offset
1 取指，PC自增
2 读2个寄存器t1/t2，产生控制信号
3 ALU根据ALUop计算减法及标志
4 ALU结果标志位与branc产生PCsrc

## Slide 45: 分支指令beq
beq $t1,$t2, offset
1 取指，PC自增
2 读2个寄存器t1/t2，产生控制信号
3 ALU根据ALUop计算减法及标志
4 ALU结果标志位与branc产生PCsrc

## Slide 46: 控制信号的逻辑实现
输入为opcode
控制信号真值表
图 4-22
其中ALUop0/ALUop1的编码见图4-13

## Slide 47: 扩展：跳转指令
跳转指令使用32位字地址
新的PC值：
  最高4 bits与旧PC相同（有限跳转范围）
  跳转地址用26-bit表示（地址的27:2字段）
  最低2-bit恒为00（4字节对齐）
需要新的opcode编码，以及相关控制信号
请尝试修改图4-17
2
address
31:26
25:0
Jump

## Slide 48: 增加跳转指令后的数据通路

## Slide 49: 性能讨论
单周期处理器，最慢的路径决定时钟周期
  关键路径: 取字指令
  指令存储器 寄存器堆（读）  ALU  数据存储器  寄存器堆（写）
无法应对不同指令路径（处理时间）长短的差异
违背了设计原则
  加快经常性事件
解决方法: 使用流水线方式处理指令

## Slide 50: 4.5 指令的流水处理
流水方式的洗衣房:相互重叠的操作：
  以并行方式提高性能
§4.5 An Overview of Pipelining
4个洗衣任务：
  加速比Speedup = 8/3.5 = 2.3
连续洗衣任务:
  加速比Speedup = 2n/(0.5n + 1.5) ≈ 4 = 级数
  （步数、number of stages）
空闲区
空闲区
提高资源利用率，提高效率~

## Slide 51: MIPS 指令流水
5级, 每级完成一个操作步骤
  IF: 从内存中取指令
  ID: 指令解码& 读寄存器
  EX: 执行运算或计算地址
  MEM: 访问内存操作
  WB: 将结果写回寄存器
流水级/段：完成一条指令的一部分操作

## Slide 52: 流水线性能
假设各级所需时间
  寄存器读写 100ps
  其他操作 200ps
例题：流水与单周期数据路径的性能对比
指令 | 取指 | 读寄存器 | ALU op | 访问内存 | 写寄存器 | 总时间
lw | 200ps | 100 ps | 200ps | 200ps | 100 ps | 800ps
sw | 200ps | 100 ps | 200ps | 200ps |  | 700ps
R-format | 200ps | 100 ps | 200ps |  | 100 ps | 600ps
beq | 200ps | 100 ps | 200ps |  |  | 500ps

## Slide 53: 流水线性能
单周期 (Tc= 800ps)
流水方式 (Tc= 200ps)
图4-27 单周期非流水 与 流水方式 的对比
每个流水线周期从指令流水线流出一条指令
吞吐率：单位时间从流水线流出的指令数
机器周期（流水线周期）：指令沿流水线移动一个流水段的时间。长度取决于最慢的流水段，一般是一个时钟周期（有时是两个时钟周期）

## Slide 54: 流水线性能
非流水：
  每条指令需要800ps
  第1条指令与第4条指令相隔3*800=2400ps
流水：
  每条指令间隔max（200,100,200,200,100）
  第1条指令与第4条指令相隔3*200=600ps
  利用执行指令操作之间的并行性，实现多条指令重叠执行
  实现更快CPU的基本和关键技术
  开发串行指令流中的并行性
计算机系统结构的8大伟大思想
…
通过并行提高性能
通过流水线提高性能
…

## Slide 55: 流水线加速比
如果流水线各级等长，级数为n
  各级处理时间相等
  两条指令间隔（流水） = 两条指令间隔（非流水） 流水线级数
如果各级不等长，加速比下降，小于n
  上面例子的加速比小于5
加速的原因是吞吐率的提升
  每条指令的全部执行时间仍然不变
假设指令序列无限长
（否则加速比还将下降）

## Slide 56: 流水线怎样减少执行时间？
经典5段流水线处理器
  5个段构成了一个指令流水线，一条指令经过每个段
  CPI减少到1，平均每个时钟周期发射或完成一条指令
  在任意时钟周期，在每个流水段正执行一条指令的一部分

## Slide 57: 流水线怎样减少执行时间？
流水线 vs. 单周期实现
单周期：
每条指令执行用一个时钟周期sc(cc)
流水线：
每条指令执行用n个时钟周期
时钟周期pipeline(cc)的长度减少

## Slide 58: 流水线怎样减少执行时间？
流水线 vs. 多周期实现
  多周期实现：每条指令执行用多个时钟周期
  流水线减少CPI

## Slide 59: 面向流水线的ISA设计
MIPS ISA 设计原则（也是优点）
  所有指令都是32-bits
    更容易在一个时钟周期内取指和译码
    对比 x86: 1- to 17-byte 指令（以及RISC转换）
  指令格式较少、而且很规整
    解码的同时就可以读取寄存器操作数，否则增加1级
  访存操作仅出现在lw/sw指令中
    第3级“执行部件”可用于计算地址，供第4级访存使用。否则需要在执行部件和访存之间增加1级地址计算
  操作数内存地址对齐
    内存访问只需一个周期

## Slide 60: 流水线冒险
冒险现象：下一周期不能按时执行下一条指令
结构冒险（结构相关）
  所需的部件忙，暂不可用
数据冒险（数据相关）
  需要前面某条指令的计算结果，用于本次计算输入
控制冒险（控制相关）
  需要根据前面某条指令的结果来确定分支的选择执行

## Slide 61: 结构冒险
某个资源使用上的冲突
如果MIPS的流水线实现只有一个内存部件
  存取操作都需要访问内存
  取指令将因此停顿
add $t0, $1, 1

## Slide 62: 结构冒险
某个资源使用上的冲突
如果MIPS的流水实现只有一个内存部件
  存取操作都需要访问内存
  取指令将因此停顿
    引起流水线中的气泡（bubble）
add $t0, $1, 1

## Slide 63: 结构冒险
某个资源使用上的冲突
如果MIPS的流水实现只有一个内存部件
  存取操作都需要访问内存
  取指令将因此停顿
    引起流水线中的气泡(bubble)
因此，流水实现的MIPS中指令和数据内存必须是分离独立的
  两个独立的L1 cache

## Slide 64: 数据冒险
一条指令依赖于前面某条执行的计算结果
  add $s0, $t0, $t1 sub $t2, $s0, $t3
解决方法2：推迟执行，保持因果关系，性能下降
解决方法1：编译器安排指令序列——出现太频繁，效果不好
解决方法3：能否不降低性能？
addi $sp, $sp, -8 # 调整栈指针 sw $ra, 4($sp) # 保存返址 sw $a0, 0($sp) # 保存参数
….
过程调用
L1: add $t1, $s0, $a1 lbu $t2, 0($t1)
这指令的功能？

## Slide 65: 前推/旁路（forwarding/bypassing）
计算结果出来就加以利用
  不要等待计算结果保存到目的寄存器
  需要从计算结果到“使用处”的额外数据通路
解决方法3：直接通路 / 前推
（Bypassing / Forwarding)
读
读
写
add/sub指令不访问内存
计算结果立即用上，
注意，因果关系不能倒转

## Slide 66: 取数-使用型冒险
并非所有冒险都能通过前推来避免气泡停顿
  在需要使用数据时，输入数据并未计算出来
  即使用前推也没有用
解决方法4：直接通路 / 前推 +阻塞（停顿）

## Slide 67: 通过指令调度来避免阻塞/停顿
以下指令执行，一共花多少时钟周期？
通过调整指令顺序，避免在取数指令之后立即使用该数据
C 代码：A = B + E; C = B + F;
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
Forwarding
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
Forwarding
IF ID EX MEM WB

## Slide 68: 通过指令调度来避免阻塞/停顿
通过调整指令顺序，避免在取数指令之后立即使用该数据
C 代码：A = B + E; C = B + F;
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
stall
stall
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
11 cycles
13 cycles
？

## Slide 69: 控制冒险
分支将决定控制流
  下一条要取出的指令取决于分支指令的输出
  流水线未必能取到应该执行的下一条指令
    下一条指令IF阶段时，分支指令仍在 ID阶段
MIPS 流水中
  需要尽早进行寄存器比较运算以及尽快生成目标地址
  在分支指令的ID阶段加入硬件，以支持
    寄存器比较、分支地址计算
？

## Slide 70: 分支指令引起的阻塞
等到分支指令结果出来再取下一条指令
分支指令在第二级就可以完成分支决策了（这在已经增加硬件的基础上实现）
分支指令在SPECint2006中占17%，比理想情况（每周期完成一条指令），性能下降多少？
CPI =1
阻塞后的CPI’ = 1.17
性能下降了1.17倍

## Slide 71: 分支预测
长的流水往往不能在第二级完成分支决策
  停顿引起的性能下降太过严重
对分支决策进行预测
  预测错误才需要阻塞
MIPS指令流水中
  预测部跳转的分支
  在分支指令之后紧接着取下一条指令，无需阻塞
8大设计原则之六--通过预测提高性能
Ask for forgiveness is better than ask for permission

## Slide 72
Forwarding

## Slide 73: MIPS 恒预测不跳转
预测正确
预测错误
含已执行指令的撤销

## Slide 74: 更有效的分支预测
静态分支预测
  基于典型的行为
  例如: 循环 和 if语句的分支
    对向后（backward）的分支，预测其会发生
      跳转到前面的指令码的分支
    对于前向（forward）分支，预测其不会发生

## Slide 75: 更有效的分支预测
静态分支预测
  基于典型的行为
  例如: 循环 和 if语句的分支
    对向后（backward）的分支，预测其会发生
    对于前向（forward）分支，预测其不会发生
动态分支预测
  有硬件记录真实的分支行为
    比如, 对每个分支记录其历史
  假设分支行为将会与历史行为相同（概率上）
    预测错误时，需要阻塞流水线，重新取正确分支的指令，并更新分支“历史”数据

## Slide 76: 流水线小结
流水技术通过增加指令的吞吐量而提高性能
  并行执行多条指令
  每条指令所需的执行时间不变或有所增加
存在冒险现象
  结构冒险、数据冒险、控制冒险
指令集的设计影响流水实现的复杂度
练习题：P192
概览

## Slide 77: P192 01 小测验
对下面每个指令序列，说明哪个必须阻塞，哪个只使用旁路就可以避免阻塞，而哪个既不需要阻塞也不需要旁路就可以执行
lw $t0, 0($t0)
add $t1, $t0,$t0
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
Forwarding
add $t1, $t0, $t0
addi $t2, $t0, 5
addi $t4, $t1, 5
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
addi $t1, $t0, 1
addi $t2, $t0, 2
addi $t3, $t0, 2
addi $t3, $t0, 4
addi $t5, $t0, 5
Forwarding
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB

## Slide 78: 4.6 MIPS 流水化的数据通路
§4.6 Pipelined Datapath and Control
WB
MEM
从右到左的数据流会导致冒险
1级
取指令
2级
指令解码/读寄存器
3级
运算/地址计算
4级
数据存储器访问
5级
写寄存器
数据冒险
控制冒险
“单时钟周期”流水线图
  展示某一个周期的流水线各级使用情况

## Slide 79: “多时钟周期”流水线图
以指令为中心，绘制其流水执行过程
  图中似乎给每条指令安排了独立的数据通路
  实际上各条指令可以分时共享这些部件
按时间轴表示指令序列经过的各级处理
将正在使用的部件突出地显示

## Slide 80: 流水线寄存器
各级之间需要增加流水线寄存器
  用于记录前一时钟周期产生的结果
  寄存器宽度
图 4-35

## Slide 81: lw/sw指令的流水操作——IF
图 4-36 lw指令第一级处理
32bits
32bits

## Slide 82: lw/sw指令的流水操作——ID
32bits
32bits
32bits
32bits

## Slide 83: lw指令的流水操作——EX
32bits
32bits
32bits
1bits

## Slide 84: lw指令的流水操作——MEM
32bits
32bits

## Slide 85: lw指令的流水操作—— WB
Wrong register number

## Slide 86: lw指令的流水操作——WB修正
+5 bits
+5 bits
+5 bits

## Slide 87: sw指令的流水操作——EX

## Slide 88: sw指令的流水操作—— MEM

## Slide 89: sw指令的流水操作—— WB

## Slide 90: 多时钟周期 流水线图
构成了资源（部件）的使用情况图

## Slide 91
传统图示（时空图）

## Slide 92: 单时钟周期 流水线图
某一时钟周期的流水线状态

## Slide 93: P202 01 小测验
几个学生在讨论五级流水线的效率问题。有一个学生指出并非所有流水级中的指令都是活动的。在忽略冒险的情况下，他们做出了以下几个断言，其中哪一个是正确的？
1）允许跳转、分支、ALU指令使用比5级（装载指令需要的级数）更少的级数将在所有情况下增加流水线的性能。
2）允许一些指令使用更少的级数并不能提高性能，因为吞吐率是由时钟周期决定的。每条指令所需的流水线级数仅影响它的延迟时间，而不影响吞吐率。
3）不可能减少ALU指令所需的时钟周期数，因为他们需要写回结果。不过分支和跳转指令是可以减少时钟周期数的，因此存在改善性能的机会。
4）相对于尝试减少指令所需的时钟周期数，我们可以延长流水线的级数，虽然每条指令花费更多的时钟周期数，但时钟周期的长度变短了，这样才能提高性能。

## Slide 94: 流水线性能
每个流水线周期从指令流水线流出一条指令
吞吐率：单位时间从流水线流出的指令数
机器周期（流水线周期）：指令沿流水线移动一个流水段的时间。长度取决于最慢的流水段，一般是一个时钟周期（有时是两个时钟周期）

## Slide 95: 时钟周期
单周期指令执行模型
  一条指令花费一个时钟周期
  时钟周期满足最慢的指令
流水线指令执行模型
  一个流水线级花费一个时钟周期
  时钟周期必须满足最慢的流水线级（处理步骤）

## Slide 96: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
1. 流水线处理器与非流水线处理器的时钟周期分别是多少？
2. lw指令在流水线处理器和非流水线处理器中的总延迟分别是多少？
3. 如果可以将原流水线数据通路的一级划分为两级，每级的延迟是原级的一半，那么你会选哪一级进行划分？划分后的时钟周期是多少？
4. 假设没有阻塞和冒险，数据存储器的利用率是多少（占总周期数的百分比）？
5. 假设没有阻塞和冒险，寄存器堆的写寄存器端口的利用率是多少？
6. 假设一种多周期的处理器设计，其中每条指令需要多个时钟周期完成。但上一条指令完成前不取下一条指令。在这种设计中，指令仅经过其所需的阶段（例如，存储指令仅需4个时钟周期，因为其不需要WB阶段）。比较单周期设计、多周期设计和流水线设计三者的时钟周期和总执行时间。

## Slide 97: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
1. 流水线处理器与非流水线处理器的时钟周期分别是多少？
非流水线处理器时钟周期（单周期指令）：
250 + 350 + 150 + 300 + 200 = 1250ps
流水线处理器时钟周期：
max (250, 350, 150, 300, 200) = 350ps

## Slide 98: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
2. lw指令在流水线处理器和非流水线处理器中的总延迟分别是多少？
在非流水线处理器中的总延迟：
250 + 350 + 150 + 300 + 200 = 1250ps
在流水线处理器中的总延迟：
max (250, 350, 150, 300, 200) * 5 = 350ps * 5 = 1750ps

## Slide 99: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
3. 如果可以将原流水线数据通路的一级划分为两级，每级的延迟是原级的一半，那么你会选哪一级进行划分？划分后的时钟周期是多少？
选哪一级进行划分？
max (250, 350,150,300, 200) = 350 => ID
划分后的时钟周期：
max (250, 175,175, 150, 300, 200) = 300ps

## Slide 100: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
4. 假设没有阻塞和冒险，数据存储器的利用率是多少（占总周期数的百分比）？
要使用数据存储器的指令:
lw, sw
数据存储器利用率：
20% + 15% = 35%

## Slide 101: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
5. 假设没有阻塞和冒险，寄存器堆的写寄存器端口的利用率是多少？
要使用寄存器堆的写寄存器端口的指令:
alu, lw
寄存器堆的写寄存器端口利用率：
45% + 20% = 65%

## Slide 102: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
6. 假设一种多周期的处理器设计，其中每条指令需要多个时钟周期完成。但上一条指令完成前不取下一条指令。在这种设计中，指令仅经过其所需的阶段（例如，存储指令仅需4个时钟周期，因为其不需要WB阶段）。比较单周期设计、多周期设计和流水线设计三者的时钟周期和总执行时间。
性能标准 设计范式 | 时钟周期 | 发射一条指令时间/流水线发射一条指令时间 X
单周期 | 1250 | 1250/350 = 3.57
多周期 | 350 | lw: 5 sw: 4 beq: 4 alu: 4 比值：5*0.2 +4*0.8 = 4.2
流水线 | 350 | 1

## Slide 104: 流水线控制信号（简化）
offset
rt
rd
控制信号也需要分级
ID：指令译码 + 读寄存器堆 + beq 寄存器比较 + PC调整+ 控制器译电路＋选择器延时
ID是关键步骤： 决定流水周期长短
放到EX可缩短时钟周期

## Slide 105
第三级使用的ALUOp信号

## Slide 106
第三级和第四级使用的信号
信号名 | 0 | 1
RegDst | 写寄存器号：$rt (20:16) | 写寄存器号：$rd (15:11)
RegWrite | 无效 | 写寄存器
ALUSrc | 第2个ALU操作数源于第2个寄存器 | 第2个ALU操作数源于指令低16位
PCSrc | PC = PC + 4 | PC ： 分支目标地址
MemRead | 无效 | 根据地址读内存
MemWrite | 无效 | 根据地址写内存
MemtoReg | 写寄存器的数据源于ALU | 写寄存器的数据源于数据内存

## Slide 107
控制信号与非流水方式相同的意义
  按照流水线级进行了分组

## Slide 108: 流水线控制信号
控制信号根据指令产生
  与单周期实现一样
RegDst
ALUOp
ALUSrc
Branch
MemRead
MemWrite
MemtoReg
RegWrite
产生9个
5个往后传
2个往后传
本级4个
本级3个
本级2个

## Slide 109: 流水线数据通路
图4-51
rt
rd
rs
rt

## Slide 110: 4.7 数据冒险：旁路与阻塞
分析考察一下指令序列:
  sub $2, $1,$3 and $12,$2,$5 or $13,$6,$2 add $14,$2,$2 sw $15,100($2)
这些数据冒险可以通过前推技术来解决
  问题：如何发现何时需要将数据前推？
§4.7 Data Hazards: Forwarding vs. Stalling
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB

## Slide 111: 数据相关 & 旁路/前推
数据产生和使用的实际时刻
图 4-52

## Slide 112: 检测是否需要启用前推
读写寄存器号逐级向后传递
  获得寄存器的读写时间
  ID/EX.RegisterRs ：ID/EX记录的Rs寄存器号
  EX级ALU的两个 输入寄存器号：
    ID/EX.RegisterRs
    ID/EX.RegisterRt
判定数据冒险条件（4种类型）
  1a. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs
  1b. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt
  2a. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs
  2b. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt
从流水寄存器 EX/MEM获得
前推数据
从流水寄存器 MEM/WB获得
前推数据
写操作
读操作
Rs
Rt

## Slide 113
R型： op rs rt rd shamt funct
I型： op rs rt address
如果指令改为：
and $12, $5,$2

## Slide 114: 前推通路
所需的数据将随着流水线寄存器逐级传递

## Slide 115: 流水线中的前推通路
X
前推最早在EX级，因此旁路单元也放在该级
以前不需要记录Rs
见图4-51
ALU的MUX控制信号

## Slide 116: 前推控制信号的产生
仅当写寄存器才需要前推!（写内存则不必）
  EX/MEM.RegWrite, MEM/WB.RegWrite
$0恒为0，如果目标寄存器是$0
  不需前推
  避免把$0按非0旁路处理
    EX/MEM.RegisterRd ≠ 0, MEM/WB.RegisterRd ≠ 0

## Slide 117: 前推控制中的MUX信号产生
EX 冒险（rs/rt在EX/MEM检测到相应的rd）
  if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 10
  if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 10
MEM 冒险（ rs/rt在MEM/WB检测到相应的rd ）
  if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 01
  if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 01
1a
1b
2a
2b

## Slide 118: 双重数据冒险
EX冒险和MEM冒险同时存在
  按程序本意应该使用最近一条指令的结果
  即用EX提供的结果，而不是更早的MEM结果
修订MEM冒险的的控制信号
  只有EX冒险不成立时，才对MEM冒险前推

## Slide 119: 修订后的MEM前推条件
MEM 冒险的控制信号
  if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd ≠ ID/EX.RegisterRs)) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 01
  if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd ≠ ID/EX.RegisterRt)) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 01

## Slide 120: 带有前推功能的流水线
图4-56
需传递到下一级
为何不是ID/EX那只用5位存一次rt, 然后一分为二，一个连向MUX,一个连向旁路单元？

## Slide 121
一点思路

## Slide 122: 考虑带符号立即数作为ALU的输入
增加一个2:1的MUX

## Slide 123: 小结
前推/旁路技术
  检测——旁路控制信号
  前推——直接通路及多路器
练习
    lw/sw/slt指令的前推旁路设计
    sw-lw
    lw-sw
    仿照图4-53画出sw/lw序列，给出冒险检测条件
    仿照图4-56画出直接通路

## Slide 124: 带有前推功能的流水线

## Slide 125: 取数-使用：冒险、阻塞与检测
“取数-使用”冒险判定
  ID/EX.MemRead and ((ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRs) or
  (ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRt))
发现该类型冒险：停顿+旁路处理
  阻塞/停顿，插入气泡；
  等待旁路电路处理，否则还需一个阻塞
在ID阶段检测冒险
ID阶段可获得ALU输入寄存器号：
  IF/ID.RegisterRs, IF/ID.RegisterRt

## Slide 126: 取数-使用：流水线阻塞的实现
被阻塞指令
  ID/EX寄存器控制信号清0，以下流水级执行空操作nop
      EX
      MEM
      WB
  PC和IF/ID寄存器值不变
  重新译码
  被阻塞指令的下一条指令
  重新取指

## Slide 127: 流水线中的阻塞/气泡
在这里阻塞一个周期
图4-59
  lw在MEM阶段读入数据
  前推给下一条指令的EX阶段

## Slide 128: 带有冒险（阻塞）功能的流水线
需传递到下一级
“取数-使用”冒险判定
  ID/EX.MemRead and
  ((ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRs) or
  (ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRt))

## Slide 129: 控制冒险／分支冒险（Branch Hazards）
如果分支决策发生在MEM级
§4.8 Control Hazards
PC
如果发生跳转
清空这三条指令
相应控制信号置0
延迟了3个时钟周期

## Slide 130: 缩短分支迟延
增加硬件，把分支决策从EX提前到ID级
  计算分支目标地址: 从EX级移到ID级
  判断分支条件: 比较两个寄存器的值
  修改旁路电路提供寄存器数值、修改冒险电路进行必要的阻塞
    1）是否需要将比较数寄存器从前面指令前推过来:
      ALU输出
      内存数据
      如果分支发生则更新PC
    2）如果分支比较的操作数还没准备好，则需要阻塞。

## Slide 131: 分支指令中的数据冒险
如果分支比较操作数是前面第2条或第3条指令的ALU输出
…
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
add $4, $5, $6
add $1, $2, $3
beq $1, $4, target
可通过前推旁路电路解决

## Slide 132: 分支指令中的数据冒险
如果分支比较操作数是前一条指令的ALU输出，或者前面第2条指令的lw输出
  需要产生一个气泡进行阻塞
beq stalled
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
ID
EX
MEM
WB
add $4, $5, $6
lw $1, addr
beq $1, $4, target

## Slide 133: 分支指令中的数据冒险
如果分支比较操作数是前一条指令lw的输出
  需要产生两个气泡来阻塞流水线
beq stalled
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
ID
ID
EX
MEM
WB
beq stalled
lw $1, addr
beq $1, $0, target

## Slide 134: 分支指令中的数据冒险
例如: 分支跳转
  36: sub $10, $4, $8 40: beq $1, $3, 7 IF ID EX MEM WB
  44: and $12, $2, $5 IF ID EX MEM WB
  48: or $13, $2, $6 52: add $14, $4, $2 56: slt $15, $6, $7 ... 72: lw $4, 50($7)
（PC相对地址，40+4+7*4=72）
  IF ID EX MEM WB

## Slide 135: 分支发生的例子-1
图4-62 上

## Slide 136: 分支发生的例子-2
图4-62 下

## Slide 137: 动态分支预测
需求：流水线级数更多或者使用了超标量技术，因控制冒险引起流水线性能损失将更严重
动态分支预测方法之一：
  分支预测缓存（Branch prediction buffer） 或分支历史记录表（branch history table）
  用近期的分支地址为标签索引（Index）
  保存历史分支结果 (分支/不分支)
  执行一条分支指令
    根据地址查缓存，将历史纪录作为分支决策
    根据分支决策结果，取下一条指令或者跳转目标地址的指令
    如果预测错：清空流水线，取另一分支，反转预测结果
超标量技术：CPU中有一条以上的流水线，每时钟周期完成一条以上的指令
越早确定分支目标地址，需要清除的指令就越少

## Slide 138: 1-Bit 预测器: 不足
一个内层循环的分支误判有两次!
outer:
… … inner:
…
…
beq …, …, inner … beq …, …, outer
误判
内存循环的最后一次迭代
外层循环的最后一次迭代

## Slide 139: 2-Bit 预测器
连续两次误判才改变预测方向

## Slide 140: 分支目标地址的计算
及时完成了预测, 仍然需要计算目标地址
  需要1个时钟周期用于计算分支目标地址
分支目标缓存（BTB, Branch target buffer）
  缓存了近期使用的目标地址
  根据分支指令的PC来标识（indexing）
    如果PC匹配并且预测为分支发生，则直接从BTB中去除目标地址而无需计算

## Slide 141: 小结
控制冒险
  假定分支不发生；
  /静态预测
  缩短分支的延迟；
  动态预测
需要1个时钟周期用于计算分支目标地址

## Slide 142: 小结
控制冒险
  假定分支不发生；
  缩短分支的延迟；
  动态预测
阻塞/停顿技术
  检测——冒险控制信号
  阻塞——停顿气泡，将后续控制信号清零

## Slide 143: 阻塞与性能
阻塞降低性能
  指令序列按流水方式正确执行必需的步骤
减少阻塞
  编译器重排（调度）指令序列
    避免冒险及其引起的阻塞
    编译器需要知道流水结构
概览

## Slide 144: 重排指令-延迟槽技术
分支发生在分支指令之后的第二个时钟周期
  中间间隔一个“分支延迟槽”可以执行无关指令
分支发生可能性较大
前面的指令
目标处指令
最理想
分支不发生的下一条指令
分支不发生可能性较大

## Slide 145: 分支目标地址的预测
竞争预测器（tournament branch predictor）
  对每个分支使用多个预测器
  记录预测器的准确程度
  选择最准确的作为分支判决
消除分支的指令（MIPS）
  movn (move if not zero)
  movz (move if zero)
  slt

## Slide 146: 流水线全图
非流水基础之上增加：
1）流水线寄存器
2）旁路电路
3）冒险电路
4）分支预测及撤销

## Slide 147: 4.9 异常与中断
异常事件的出现将打断原来正常执行的指令流
  该术语在不同ISA上含义不完全相同
异常Exception
  源于CPU内部事件
    例如, 无效指令, 溢出, 系统调用指令, …
中断
  源于外部I/O 控制器
异常与中断的处理是难题
  正确
  不引起性能下降
§4.9 Exceptions

## Slide 148: 异常处理
MIPS的异常由CP0 (System Control Coprocessor )处理
需要保存引起异常的指令的PC
  MIPS：保存在EPC（Exception Program Counter )
保存异常的原因
  MIPS有状态寄存器：Cause register
  我们这里假设只有一位：
    0 表示无效（未定义）指令, 1 表示溢出
跳转到异常处理入口代码，其地址：8000 00180

## Slide 149: 其他机制
向量中断 （Vectored Interrupts）
  处理代码的入口根据原因不同而不同
  例如:
    无效指令: C000 0000
    溢出: C000 0020
    …: C000 0040
入口处的代码安排：
  直接处理中断事件, 或
  跳转到具体处理代码

## Slide 150: 处理操作
读出异常的原因, 跳转到相应的处理代码
确定所需的处理
如果问题可以解决
  解决问题
  返回到EPC所指的被中断指令
否则
  终止程序
  报告错误，包括EPC, cause, …

## Slide 151: 流水线中的异常处理
另一种控制冒险（分支冒险）
类似于错误预测的分支处理
  使用大部分相同的硬件
例：add指令的EX阶段发生溢出：
add $1, $2, $1
指令撤销
  IF级
    IF-flush
  ID级
    全0的控制信号
    ID-Flush （新）
  EX级
    EX-Flush（新）
与MEM和WB无关，无须后续的撤销动作
阻止$1的更新
继续完成前面的指令
撤销add及其后续指令
设置EPC ？ 和Cause寄存器的值
将控制权转交给处理程序

## Slide 152: 带有异常处理的流水线
MIPS异常地址
保存发生异常的指令地址
Cause：记录异常原因的寄存器
EX级检测到溢出
80000180->PC
add 指令及其后指令被清除
开始执行异常处理代码
返回EPC(add 下一条指令）

## Slide 153: 异常的属性
可恢复的异常
  流水线撤销该指令
  执行异常处理程序, 然后返回到该指令
    重新取指、执行
该指令对应PC保存在EPC
  识别引起异常的指令
  EPC= PC + 4
  返回时做-4的调整: PC = EPC -4

## Slide 154: 异常的例子
Exception on add in
  40 sub $11, $2, $4 44 and $12, $2, $5 48 or $13, $2, $6 4C add $1, $2, $1 50 slt $15, $6, $7 54 lw $16, 50($7) …
Handler
  80000180 sw $25, 1000($0) 80000184 sw $26, 1004($0) …

## Slide 155: 异常例子（add在EX引发异常）

## Slide 156: 异常例子（乙撤销指令并转到处理程序入口）
下一时钟周期将读入处理程序入口处的指令

## Slide 157: 同时多个异常
流水线中有多条指令
  可能在一个时钟周期内引起多个异常
简单处理方法: 从最早的指令开始处理
  将后续指令全部撤销
  称为“精确”异常
复杂的流水中
  一个时钟周期发射多条指令
  指令乱序执行
  维护“精确异常”非常困难

## Slide 158: “非精确”异常
直接终止流水线并保存状态
  包括异常原因cause寄存器
由异常处理程序负责找出：
  发生异常的指令
  那些指令需要完成或者撤销
    可能需要“手动”完成
简化硬件, 但需要更复杂的异常处理软件
无法应用于复杂的、多发射的乱序流水线

## Slide 159: 指令级并行(ILP)
流水线: 多条指令并行执行
提高ILP方法
  1）更深的流水线
    每级完成更少的工作更短的时钟周期
  2）多发射
    复制多个流水线级  多条流水线
    每个时钟周期启动多条指令
    CPI < 1, 因此使用IPC (Instructions Per Cycle )
    例如, 4GHz 4-发射
      16Billion IPS, 峰值 CPI = 0.25, 峰值 IPC = 4
    实际应用中数据依赖关系制约了多发射的CPI
§4.10 Parallelism via Instructions

## Slide 160: 多发射
静态多发射
  编译器对指令划分成可同时发射的指令组
  将它们组合成发射槽 “issue slots”
  编译器需要检测和避免冒险
动态多发射
  CPU检查指令流，选择可在同一周期发射的指令
  编译器可以通过重新排列指令起到协助作用
  CPU 在运行时解决冒险问题
  共性问题：
    1）那些指令可以一起发射
    2）数据冒险和控制冒险的处理

## Slide 161: 推测(Speculation)
编译器/处理器“猜测（Guess）”指令结果，使得依赖于被推测指令结果的其他指令可以
  尽快启动
  检查猜测结果是否正确 （任何推测必备）
    正确, 继续完成
    不正确, 撤销已进行的操作，并执行正确的操作
例1
  推测分支结果
  如果错误，撤销操作（回卷，roll back）
例2
  指令序列
  sw 12, 0($s1)
  ld $t0,0($s1)
  推测：
  两条指令访问不同存储地址

## Slide 162: 软件/硬件 推测
编译器对执行进行重新排序
  如将ld移到分支指令之前，或ld提前到sw之前
  必须包含 “检修”指令
    推测不正确时取消运行结果
硬件也可超前执行指令
  在确定结果要生效之前缓存这些指令的结果
  推测错误则丢弃缓冲结果

## Slide 163: 推测与异常
推测中发生的异常怎么办？
  例如, 推测将ld指令 的执行提前空指针检查之前
静态推测
  支持ISA延迟异常
动态推测
  缓存异常至指令完成 (也可能不需要)

## Slide 164: 静态多发射
编译器将执行组合成发射包 “issue packets”
  可在同一时钟周期发射的指令集
  取决于所需要的流水线资源（不能引起冲突）
将发射包想象成一个非常长的指令
  指定多个可同时执行的操作
   “超常指令字” (VLIW)

## Slide 165: 静态多发射的调度
编译器负责消除部分或全部的冒险
  将指令重新排列成发射包
  发射包内部不存在数据依赖关系
  发射包之间可存在数据依赖关系
    不同ISA之间存在差异;编译器必须知道!
  必要时填充nop指令

## Slide 166: MIPS 静态双发射
双发射包
  1条ALU/branch 指令
  1条load/store 指令
  64-bit 对齐
    ALU/branch, 然后ld/sw
    如果没有成对的两条指令，则用nop填充
指令地址 | 指令类型 | 流水线阶段 |  |  |  |  |  | 
n | ALU/branch | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
n + 4 | Load/store | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
n + 8 | ALU/branch |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
n + 12 | Load/store |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
n + 16 | ALU/branch |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
n + 20 | Load/store |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB

## Slide 167: 双发射的MIPS流水线图

## Slide 168: 双发射MIPS中的冒险
更多指令在并发执行（更多的冒险机会）
EX数据冒险
  单发射流水中，使用前推来避免阻塞
  现在ld/sw指令不能使用同一个包中的ALU的结果
    add $t0, $s0, $s1 load $s2, 0($t0)
    分到两个不同的包, 相当于一个阻塞周期
取数-使用 冒险
  仍然是一个周期的使用延迟（use latency）, 但是相当于两条指令的损失
需要更加主动的调度

## Slide 169: 调度的例子
双发射MIPS，对以下指令进行调度
Loop: lw $t0, 0($s1) # $t0=array element addu $t0, $t0, $s2 # add scalar in $s2 sw $t0, 0($s1) # store result addi $s1, $s1,–4 # decrement pointer bne $s1, $zero, Loop # branch $s1!=0
 | ALU/branch | Load/store | cycle
Loop: | nop | lw $t0, 0($s1) | 1
 | addi $s1, $s1,–4 | nop | 2
 | addu $t0, $t0, $s2 | nop | 3
 | bne $s1, $zero, Loop | sw $t0, 4($s1) | 4
  IPC = 5/4 = 1.25 (参考： peak IPC = 2)

## Slide 170: 循环展开
通过将循环体复制多份以提供更多的可并行性
  减少了循环控制的开销
在不同的迭代中使用不同的寄存器
  称为寄存器重命名 “register renaming”
  避免循环引起的反相关 “anti-dependencies”
    Store指令后接 load（享用相同寄存器）
    也叫做名字相关 “name dependence”
      因为重用寄存器名而引起

## Slide 171: 循环展开的例子
14条指令8个时钟周期，CPI=0.54
IPC = 14/8 = 1.75
  接近2, 以增加寄存器使用、增加代码长度为代价
 | ALU/branch | Load/store | cycle
Loop: | addi $s1, $s1,–16 | lw $t0, 0($s1) | 1
 | nop | lw $t1, 12($s1) | 2
 | addu $t0, $t0, $s2 | lw $t2, 8($s1) | 3
 | addu $t1, $t1, $s2 | lw $t3, 4($s1) | 4
 | addu $t2, $t2, $s2 | sw $t0, 16($s1) | 5
 | addu $t3, $t4, $s2 | sw $t1, 12($s1) | 6
 | nop | sw $t2, 8($s1) | 7
 | bne $s1, $zero, Loop | sw $t3, 4($s1) | 8

## Slide 172: 动态多发射
通常称超标量“Superscalar” 处理器
CPU确定每周期发射0, 1, 2, … 条指令
  需要避免结构和数据冒险
无需编译器的指令调度
  虽然编译器对指令调度往往对性能有帮助
  代码的语义有CPU保持

## Slide 173: 动态流水线调度
允许CPU以乱序方式执行，从而避免阻塞
  但是将结果提交到寄存器是按指令顺序的
例：
  lw $t0, 20($s2) addu $t1, $t0, $t2 sub $s4, $s4, $t3 slti $t5, $s4, 20
  在addu等待lw时，可以提前发射sub指令

## Slide 174: 动态调度的CPU
Results also sent to any waiting reservation stations
Reorders buffer for register writes
Can supply operands for issued instructions
Preserves dependencies
Hold pending operands

## Slide 175: 寄存器重命名
保留站和重排序缓冲区有效地实现了寄存器重命名
当指令发射到保留站时
  如果操作数可以从寄存器或冲排序缓冲区获得
    拷贝到保留站（进而进入功能部件处理）
    随后，该寄存器可以更新改写
  如果操作数不可用
    它将由功能部件将运算结果传给保留站（旁路前推）

## Slide 176: 推测执行
预测分支，不阻塞指令发射
  在确定分支预测正确之前，不提交运算结果
取数推测执行
  避免取数和cache miss的延迟
    推测有效抵制
    推测取入的数值
    Load before completing outstanding stores
    Bypass stored values to load unit
  不能提交取数的结果，直到确认推测正确

## Slide 177: 为何需要动态调度?
为何不让编译器完成调度?
并非所有阻塞可预测
  例如, cache misses
不是所有分支都可静态调度
  Branch outcome is dynamically determined
不同的ISA实现具有不同的延迟和冒险问题

## Slide 178: 多发射有效吗?
有效, 但并非我们想象中那么有效
程序中有数据依赖限制了ILP
一些数据依赖很难消除
  例如, 例如指针的别名
一些并行性很难利用
  限制了指令发射宽度
内存的延迟以及带宽限制
  很难让流水线满负荷运转
推测如果做得好，对性能有帮助
概览

## Slide 179: 能耗效率
复杂的动态调度和推测执行需要额外的能耗
使用多个简单处理器核可能更合适
处理器 | 生产年 | 时钟频率 | 流水级数 | 发射宽度 | 乱序/推测 | 核数 | 功耗
i486 | 1989 | 25MHz | 5 | 1 | No | 1 | 5W
Pentium | 1993 | 66MHz | 5 | 2 | No | 1 | 10W
Pentium Pro | 1997 | 200MHz | 10 | 3 | Yes | 1 | 29W
P4 Willamette | 2001 | 2000MHz | 22 | 3 | Yes | 1 | 75W
P4 Prescott | 2004 | 3600MHz | 31 | 3 | Yes | 1 | 103W
Core | 2006 | 2930MHz | 14 | 4 | Yes | 2 | 75W
UltraSparc III | 2003 | 1950MHz | 14 | 4 | No | 1 | 90W
UltraSparc T1 | 2005 | 1200MHz | 6 | 1 | No | 8 | 70W

## Slide 180: Cortex A8 和 Intel i7
Processor | ARM A8 | Intel Core i7 920
Market | Personal Mobile Device | Server, cloud
Thermal design power | 2 Watts | 130 Watts
Clock rate | 1 GHz | 2.66 GHz
Cores/Chip | 1 | 4
Floating point? | No | Yes
Multiple issue? | Dynamic | Dynamic
Peak instructions/clock cycle | 2 | 4
Pipeline stages | 14 | 14
Pipeline schedule | Static in-order | Dynamic out-of-order with speculation
Branch prediction | 2-level | 2-level
1st level caches/core | 32 KiB I, 32 KiB D | 32 KiB I, 32 KiB D
2nd level caches/core | 128-1024 KiB | 256 KiB
3rd level caches (shared) | - | 2- 8 MB
§4.11 Real Stuff: The ARM Cortex-A8 and Intel Core i7 Pipelines

## Slide 181: ARM Cortex-A8 流水

## Slide 182: ARM Cortex-A8 性能

## Slide 183: Core i7 流水

## Slide 184: Core i7 性能

## Slide 185: 4.12 矩阵乘法的ILP代码优化
Unrolled C code
1 #include <x86intrin.h>
2 #define UNROLL (4)
3
4 void dgemm (int n, double* A, double* B, double* C)
5 {
6 for ( int i = 0; i < n; i+=UNROLL*4 )
7 for ( int j = 0; j < n; j++ ) {
8 __m256d c[4];
9 for ( int x = 0; x < UNROLL; x++ )
10 c[x] = _mm256_load_pd(C+i+x*4+j*n);
11
12 for( int k = 0; k < n; k++ )
13 {
14 __m256d b = _mm256_broadcast_sd(B+k+j*n);
15 for (int x = 0; x < UNROLL; x++)
16 c[x] = _mm256_add_pd(c[x],
17 _mm256_mul_pd(_mm256_load_pd(A+n*k+x*4+i), b));
18 }
19
20 for ( int x = 0; x < UNROLL; x++ )
21 _mm256_store_pd(C+i+x*4+j*n, c[x]);
22 }
23 }
§4.12 Instruction-Level Parallelism and Matrix Multiply

## Slide 186
Assembly code:
1 vmovapd (%r11),%ymm4 # Load 4 elements of C into %ymm4
2 mov %rbx,%rax # register %rax = %rbx
3 xor %ecx,%ecx # register %ecx = 0
4 vmovapd 0x20(%r11),%ymm3 # Load 4 elements of C into %ymm3
5 vmovapd 0x40(%r11),%ymm2 # Load 4 elements of C into %ymm2
6 vmovapd 0x60(%r11),%ymm1 # Load 4 elements of C into %ymm1
7 vbroadcastsd (%rcx,%r9,1),%ymm0 # Make 4 copies of B element
8 add $0x8,%rcx # register %rcx = %rcx + 8
9 vmulpd (%rax),%ymm0,%ymm5 # Parallel mul %ymm1,4 A elements
10 vaddpd %ymm5,%ymm4,%ymm4 # Parallel add %ymm5, %ymm4
11 vmulpd 0x20(%rax),%ymm0,%ymm5 # Parallel mul %ymm1,4 A elements
12 vaddpd %ymm5,%ymm3,%ymm3 # Parallel add %ymm5, %ymm3
13 vmulpd 0x40(%rax),%ymm0,%ymm5 # Parallel mul %ymm1,4 A elements
14 vmulpd 0x60(%rax),%ymm0,%ymm0 # Parallel mul %ymm1,4 A elements
15 add %r8,%rax # register %rax = %rax + %r8
16 cmp %r10,%rcx # compare %r8 to %rax
17 vaddpd %ymm5,%ymm2,%ymm2 # Parallel add %ymm5, %ymm2
18 vaddpd %ymm0,%ymm1,%ymm1 # Parallel add %ymm0, %ymm1
19 jne 68 <dgemm+0x68> # jump if not %r8 != %rax
20 add $0x1,%esi # register % esi = % esi + 1
21 vmovapd %ymm4,(%r11) # Store %ymm4 into 4 C elements
22 vmovapd %ymm3,0x20(%r11) # Store %ymm3 into 4 C elements
23 vmovapd %ymm2,0x40(%r11) # Store %ymm2 into 4 C elements
24 vmovapd %ymm1,0x60(%r11) # Store %ymm1 into 4 C elements

## Slide 187: 性能对比

## Slide 188: 4.13 常见错误
流水线很容易(!)
  流水的基本概念很简单
  其难点在实现细节上
    比如, 检测数据冒险
流水线与实现/工艺技术无关
  早期IC规模小，无法实现流水技术，只有工艺提升后才可能采用流水技术
  晶体管数量的廉价增加使得可以使用更先进的结构
  Pipeline-related ISA design needs to take account of technology trends
    e.g., predicated instructions
§4.13 Fallacies and Pitfalls

## Slide 189: 陷阱：
拙劣的ISA设计使得流水线更困难
  e.g., 复杂指令及 (VAX, IA-32)
    流水化需要更多的开销
    IA-32 使用了微代码（micro-op）的方法
  e.g., 复杂的循之模式
    Register update side effects, memory indirection
  e.g., 延迟分支
    高级流水线需要很长的延迟槽

## Slide 190: 4.14 结论
ISA 影响数据通路和控制的设计
数据通路和控制影响ISA设计
流水线利用并行性提高指令的吞吐率
  每秒钟有更多的指令完成
  但单条指令的执行时间并未缩短
冒险: 结构, 数据 , 控制
多发射和动态调度（ILP）
  数据依赖限制了并行度
  复杂性将遇到功耗墙的问题
§4.14 Concluding Remarks